«Работа и мощность тока»

Конспект урока по физике в 8 классе

Косенко Андрей Валерьевич,

учитель физики

первой категории

Муниципальное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №28

ст. Тамань, Темрюкского района, Краснодарского края

«Разработка сценария урока обучению виду деятельности по получению нового знания»  («открытию» закона).

Пояснительная записка.

Вид урока:  урок изучения и первичного закрепления знаний.

- Вид деятельности: «открытие» закона: представление результатов измерений и вычислений в виде таблиц и графиков, определение работы и мощности на участке цепи по графику зависимости силы тока от напряжения, измерение работы и мощности электрического тока.

- Этап усвоения данного вида деятельности: предварительный этап.

- Предыстория урока: к моменту проведения данного урока учащиеся уже «открывали» законы в 8 классе. Поэтому они уже знакомы с термином «ПЗ», имеют опыт построения графика по экспериментальным точкам. Также учащиеся обучены давать определение понятиям в соответствии со схемой 1.1. Учащиеся имели возможность потренироваться в нахождении единичных, частных и общих суждений.

- Цели урока:

  - Образовательные:   подготовить учащихся, усвоивших знания:

- Работа электрического тока (А) пропорциональна силе тока (I), напряжению (U) и времени прохождения тока (t);

- Мощность тока - это физическая величина, характеризующая быстроту совершения работы электрического тока;

- Единица работы тока – Дж; 1Дж=1Вˑ1Аˑ1с.

- Единица мощности тока – Вт; 1Вт=1Вˑ1А.

  - По развитию учащихся: подготовить учащихся, овладевших видами деятельности:

- Выяснить характер зависимости между энергией, выделяемой на участке цепи, электрическим током и сопротивлением этого участка цепи;

- Создавать понятие о физических величинах «работа тока», «мощность тока»;

- Получить единицу работы тока (то есть самостоятельно определить ее для новой величины).

- Получить единицу мощности тока (то есть самостоятельно определить ее для новой величины).

Сценарий урока.

| Действия учителя (объяснения, вопросы, выводы) | Действия учащихся (ответы) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Актуализация знаний и действий (5 мин.) |
| Значения каких физических величин мы научились определять на предыдущих уроках? | - Мы научились определять значения напряжения, силы тока и сопротивления. |
| Дайте определение этих физических величин. С помощью каких приборов можно определить значение этих величин и как они включаются в цепь? | Отвечают. |
| Формулируем познавательную задачу (ПЗ) | Называют общую ПЗ: «Зависит ли работа тока и мощность от силы тока и напряжения?». |
| Организация деятельности учащихся по получению закона на качественном уровне (5 мин) |
| Для демонстрации механической работы электрического тока (подъем груза электродвигателем), собираю установку из электродвигателя, последовательно с которым включаю реостат и демонстрационный амперметр. Провожу подъем груза при различных положениях ползунка реостата (изменяется сила тока на амперметре) Совершается ли работа? | - Да. Электрический ток совершает работу, наблюдаем превращение электрической энергии в механическую. Но при поднятии груза на высоту в обоих случаях совершалась одинаковая работа! Происходило же это за разное время, при меньшей силе тока требовалось большее время для поднятия, а при большей силе тока требовалось меньшее время. Следовательно, время надо учитывать! |
| Чтобы установить, от чего зависит работа электрического тока, проведем второй опыт с лампой накаливания. Изменяя сопротивление реостата, демонстрирую различное свечение лампы. Одновременно измеряю значение силы тока и напряжения в этих случаях. Можно ли ответить теперь на нашу ПЗ? | - Да. Очевидно, что чем ярче светится лампа, тем больше выделяется в ней энергии и, следовательно, тем большую работу совершает электрический ток. - Опыт дает возможность качественно установить, что: работа электрического тока пропорциональна силе тока, напряжению и времени прохождения тока; |
| Верно. Этот вывод и есть ответ на нашу ПЗ. - работа электрического тока (А) пропорциональна силе тока (I), напряжению (U) и времени прохождения тока (t); |
| Организация деятельности учащихся по «открытию» закона зависимости работы и мощности от силы тока и напряжения. (15 мин.) |
| Запишем следующую ПЗ: «ПЗ: Можно ли вывести работу из уже изученных формул?». | - Работа тока уже встречалась в определении напряжения (U). |
| Правильно. Заменим в этой формуле заряд из определения силы тока: | Выражают из формулы делают подстановку в формулу для работы , получают: |
| ПЗ «Что принято за единицу работы электрического тока» | - Из механики мы знаем, что работа измеряется в Джоулях (Дж), подставим в полученную формулу единичные размерности: 1Дж = 1Вˑ1Аˑ1с |
| Хорошо. Сегодня мы уже замечали, что одна и та же работа могла совершаться за разное время. Вспомним величину, которая характеризует быстроту совершения работы | Обсуждают, вспоминают, делают предположения. |
| Эта величина называется мощность. Чтобы найти мощность электрического тока, надо его работу разделить на время. | Выполняют подстановку: |
| Так как мы ввели новую физическую величину, то необходимо записать единицы измерения мощности: . Как можно расписать «1 Ватт»? | Подставляют размерности: 1Вт = 1Вˑ1А. |
| Поставим перед собой следующую ПЗ: «ПЗ: Каков вид зависимости мощности тока от силы тока?». Оставим эту запись в рабочей тетради. | - мощность тока будем откладывать по вертикальной оси, силу тока – по горизонтальной. |
| Для построения графика, снимем показания приборов (амперметр и вольтметр) и внесем данные в таблицу с учетом погрешностей. № опыта U, B ∆U, B I, A ∆I, A P, Вт ∆P, Вт 1 1,3 0,14 0,50 0,0425 0,65 0,193 2 1,4 0,14 0,60 0,0425 0,84 0,171 3 2,4 0,14 0,85 0,0425 2,04 0,108 4 2,9 0,14 1,15 0,0425 3,34 0,085 5 3,6 0,14 1,50 0,0425 5,40 0,067 Погрешность амперметра: Погрешность вольтметра: Погрешность мощности (погрешность косвенных измерений) |
| Приступаем к отметке точек на графике. (Учитель проходит по рядам, помогает тем, кто испытывает трудности.) | Работают. |
| Какой вывод вы можете сделать? | - Я получил квадратичную зависимость – ветвь параболы. - А у меня не получилось, точки расходятся. - А ты отметил погрешности? |
| Верно, измеренные значения не точны, надо отложить погрешность с двух сторон от точки (показываю). | Выполняют. - У меня с учетом погрешности получилась квадратичная зависимость |
| Сделаем частный вывод. Мы получили квадратичную зависимость, следовательно, мощность прямо пропорциональна квадрату силы тока. Итак, мы получили закон. Запишите полученный вывод в рабочей тетради. | Записывают: «Мощность тока в проводнике прямо пропорциональна квадрату силы тока» |
| Физический закон можно записать математически: | Записывают. |
| Организация деятельности учащихся по введению коэффициента пропорциональности (5 минут) |
| Вы знаете, что в уравнении прямой пропорциональности есть коэффициент. Запишем наш вывод с использованием коэффициента. Обозначим его R. | Записывают. |
| На одном из прошлых уроков вы уже вводили сопротивление, как коэффициент пропорциональности между силой тока и напряжением в законе Ома. Давайте вспомним, какие выводы мы тогда сделали. | - Сопротивление зависит от вещества, из которого изготовлен проводник. - Характеризует свойства, определяющие внутренне строение тел. |
| Хорошо, тогда сформулируйте определение для мощности с учетом коэффициента пропорциональности. | Записывают: «Мощность тока в проводнике прямо пропорциональна квадрату силы тока и сопротивлению проводника». |
| Организация деятельности учащихся по применению формул для работы и мощности тока (7 минут) |
| Устная контрольная работа. Обучающимся раздается 3 варианта карточек, содержащих вопросы по пройденной теме. В течение 3 минут обучающиеся обдумывают устные ответы на вопросы. Затем вызывается один из обучающихся, а его дополняют те, у кого карточки того же варианта. | Работа с классом: обсуждают, отвечают. |
| Давайте попробуем решить задачи: (разноуровневые задачи) (Первый уровень) Какова работа электрического тока за 1 мин в электрической лампе, если напряжение 12 В, а сила тока 1 А? (Второй уровень) При какой силе тока мощность тока в резисторе сопротивлением 20 Ом равна 0,8 Вт? (Третий уровень) Электродвигатель трамвая работает при силе тока 110 А и напряжении 550 В. С какой скоростью движется трамвай, если двигатель создает силу тяги 3,5 кН, а его КПД равен 70%? | 3 учащихся у доски: решают, выполняют. |
| Завершающий этап (3 мин.) |
| Итак, перечислите основные результаты нашего урока. | - Мы ответили на ПЗ. - Мы ввели формулы для расчета работы и мощности тока. - Вывели квадратичную зависимость мощности от силы тока. |
| Чтобы закрепить полученные знания, изучите параграфы учебника. § 50,51,52. И еще выполните задачи по задачнику: упр. 24 (2), 25 (2), 26 (1), задание 7, стр. 123 |  |

### Список использованной литературы:

- Перышкин А.В., Физика. 8 кл. : учеб. для общеобразоват. Учреждений / А.В. Перышкин. – М. : Дрофа, 2013. – 237, [3] c. : ил.

- Полянский С.Е. Поурочные разработки по Физике. 8 класс. М.: «ВАКО», 2003, 304с.

- Ивашкина Д.А. Материалы курса «Эксперимент как метапредметная деятельность: реализация ФГОС на примере курса физики» - М.: Педагогический университет  «Первое сентября», 2014.